厨房设备技术参数

- 工作台类

台面：           SUS  304  δ=1.5   NO.4 PVC

层板：           SUS  304  δ=1.2   NO.4 PVC

加强档：         SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

脚：             φ38×1.5mm （配有不锈钢可调节子弹脚）

- 工作柜类

台面：          SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

侧板：          SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

门面：          SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

门板封面：      SUS  304  δ=1.0  2B

底板、层板：    SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

后板：          SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

加强档：        SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

重力脚：        SUS  304  φ50×150 不锈钢重力脚

- 星盆台类

台面：          SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

加强档：        SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

星盆            SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

脚：            SUS  304  φ38×1.2mm  （配有不锈钢可调节子弹脚）

- 高身柜类

侧板：           SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

门面：           SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

门内封板：       SUS  304  δ=1.0  2B

底、层、顶板：   SUS  304  δ=1.0  NO.4 PVC

后板：           SUS  304  δ=1.0  NO.4 PVC

加强档：         SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

脚：             SUS  304  φ50×150 不锈钢重力脚

- 层架类

层板：           SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

加强档：         SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

脚：             SUS  304  φ38×1.2mm  (配有不锈钢可调节子弹脚)

- 座台层板类

层板：           SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

加强档：         SUS  304  δ=1.5  NO.4 PVC

脚：             SUS       φ38×1.2mm

- 挂墙层板类

层板：           SUS  304  δ=1.2  NO.4 PVC

- 紫外线分解油网烟罩

罩体：           SUS  304      δ=1.2  NO.4 PVC

内置UV紫外线除油烟灯管组件

附件：        防爆灯  不锈钢制防漏光隔油网  不锈钢油兜

- 热汤池类

台面：           SUS   304    δ=1.5  NO.4 PVC

门面：           SUS   304    δ=1.2  NO.4 PVC

门内封板：       SUS  304     δ=1.0  2B

侧板：           SUS   304    δ=1.2  NO.4 PVC

底板：           SUS   304    δ=1.2  NO.4 PVC

后板：           SUS   304    δ=1.2  NO.4 PVC

水胆：           SUS   304    δ=1.2  NO.4 PVC

加强档：         SUS   304    δ=1.5  NO.4 PVC

脚：                         φ50×150 不锈钢重力脚

温控：           控制温度30℃~ 110℃

- 炉灶类

1）燃气鼓风式炒炉

台面：           SUS   304      δ=1.5  NO.4 PVC

面、侧板、后板： SUS   304      δ=1.2  NO.4 PVC

台面下层：                      δ=3  冷轧板

内胆：                          δ=3  A3铁板

炉架：                           50*5角铁

锅围、尾围：     SUS   304       δ=1.2  NO.4 PVC

耐火材料：                      配高铝耐火砖/耐火纤维棉、及高铝耐火材料

脚：              φ48厚壁镀锌管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚

燃烧器：          不锈钢节能炉头配风气连动装置

风机：            单头370W（铝壳中压风机）

水阀:             1/2"球阀

2）燃气鼓风式大锅灶

台面：             SUS   304    δ=1.5  NO.4 PVC

面板、侧板、后板： SUS   304    δ=1.2  NO.4 PVC

台面下层：                      δ =3 冷轧板

炉架：                         50*5角铁

炉胆：                          δ =3  A3钢板

耐火材料：                       配高铝耐火砖/耐火纤维棉、及高铝耐火材料

脚：                     φ48厚壁镀锌管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节弹脚

燃烧器：            不锈钢节能炉头配风气连动装置

风机：              单头370W （铝壳中压风机）

水阀:               1/2"球阀

注:                 连厚壁铁锅

4）燃气鼓风式蒸炉

台面：              SUS   304     δ=1.5  NO.4 PVC

台面下层：                        δ =3   冷轧板

面板、侧板、后板：  SUS   304     δ=1.2  NO.4 PVC

炉架：                            40*4  角铁

水胆：             内侧锅炉钢板， δ =5

外侧A3钢板，  δ =5

脚：                        48厚壁镀锌管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚

燃烧器：                    4"沟风炉头配风气连动装置

风机：                      250W铝壳风机

水阀:                       1/2"球阀

5）燃气蒸柜

柜身：             SUS   304     δ =1.5  NO.4 PVC

柜门、侧板：       SUS   304     δ =1.2  NO.4 PVC

内胆：             SUS   304     δ =1.0  NO.4 PVC

水胆：             内侧锅炉钢板，δ =5

外侧A3钢板， δ =5

脚：               φ48厚壁镀锌管外套φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚

燃烧器：           不锈钢节能炉头配风气连动

风机：             250W铝壳风机

水阀:              1/2"球阀

6）矮仔炉：

台面：              SUS   304    δ=1.5  NO.4 PVC

脚：                SUS   304    φ38×1.5mm   （配不锈钢可调子弹脚）

炉花：              铸铁

炉架：              3*25角铁；4*40角铁

燃具：              8” 强力炉头

油盆：              SUS   304    δ=0.6  2B

- 油烟净化器

静电型低空排放油烟净化器；整体采用冷轧钢板材料制作，外壳材料厚度1.5mm静电烤漆；要求表面平整、光洁、不变形；集场采用国际标准的高低压二段式净化技术；全铝合金材质静电净化模块组成；油烟净化效率达95%以上。