## 广播大厦（一期）新闻中心数字电视系统工程

## 招标文件

## 一. 系统概述

本次招标的虹桥广播大厦数字电视系统，将有线数字电视、卫星电视、自办节目等节目源通过统一的前端传输平台将信号传输至广播大厦中心机房及各终端，节目按要求可自由排序，终端以机顶盒的方式进行信号接收。

## 二. 方案技术标准及规范

本方案参照下列技术规范:

1．根据甲方要求进行设计

2. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92

3. 30MHz~1GHz声音和视频信号的电缆分配系统GB14948-94

4. 卫星电视地面接收站通用技术条件 GB 11442-89

5．HFC《网络上行传输物理通道技术规范》 CY/T180-2001

6．上海市广电局《上海有线电视工程工艺，安全和施工工艺》

## 三．系统架构

数字电视系统由三个部分组成：

第一部分：有线电视信号源处理。在前端机房内将数字有线电视信号清流解扰等数字化处理后，提供全部上海能收到的标清频道（含本地电视频道、卫视频道、央视、省市频道等，以及19套高清有线电视节目，并具有高清频道扩展的预留，详见附件）。

第二部分：卫星电视信号源处理。在前端机房内将7套模拟电视卫星信号通过编码的方式进行数字化处理。

第三部分：自办节目信号源处理。将5套自办节目信号（支持HD-SDI输入或者IP视频流）进行编码、复用、调制等处理。自办节目和公共节目需要分路传输。

最后将数字化处理的有线电视、卫星电视、自办节目混频后通过统一的传输平台分公共频道和自办节目+公共频道两路传输至广播大厦中心机房和其它楼层弱电井，供各楼层具体需要选择输送至楼层水平布线。3-5楼全媒体中心区域需提供终端，完成信号至终端接入。