# 广电四楼多功能厅音箱安装施工要求

- 工程概况

- 工程名称：SMG四层演播室VT音箱安装工程

- 工程内容：音箱吊装、线缆敷设、安装、调试、售后服务。

- 工程工期：不多于15日历天。

- 施工方案（建议方案，施工方可根据实际情况修订）

- 主要施工工序

根据施工特点，工程施工应分以下几个阶段进行：

- 施工准备阶段

- 工程实地勘测；

- 深化设计方案；

- 在台口上方的原音箱位置更换为线阵列扬声器。

- 原扬声器是吊杆式安装，吊杆年久且承重不详，吊点的方向与线阵列扬声器吊点方向相反，因此线阵列扬声器采用电动葫芦升降吊装。

- 线阵列扬声器、吊架及线缆的合计重量为550kg,为满足日后扩展需求及必要的安全系数，每组吊点采用2个1t的环链电动葫芦。

- 吊点结构示意图

见附件

- 技术方案论证；

- 施工技术交底；

- 材料和设备采购、检测；

环链电动葫芦的采购，电机电压为AC380V，链条长度为12米，负荷为1吨，需要满足单组或左右二侧同时升降功能的控制。

- 主体施工阶段

- 原扬声器及吊杆拆除。

- 吊点的钢结构组件拼装。

- 电动葫芦吊挂。

- 电动葫芦的电源线敷设。

- 电动葫芦控制箱的安装调试。

- 线阵列扬声器吊装。

- 音箱线缆敷设。

- 设备开通调试。

- 安装完工阶段

- 自检、互检及整改

- 竣工验收，交付使用

- 竣工资料整理及交付

- 施工技术及方法：

- 对吊点的钢结构组件切割口的锐边及毛刺进行磨光处理。

- 钢结构组件材料，表面防腐处理十分重要，因此采用喷塑的防腐处理方法。

- 吊点的钢结构组件拼接采用12.8级高强度螺栓。

- 施工总体进度计划及保证措施

- 施工总体进度计划

在SMG统一指挥下，在确保工程质量的前提下，严格按照项目部预先制定的施工进度进行施工，确保本项目工程按期竣工。

- 施工过程协调保证措施

- 施工方需派驻有丰富实践经验和理论基础的项目经理进行工程项目各施工过程的各类协调工作，参加SMG召开的施工过程例会。

- 工程开工前，施工方项目经理应负责向施工人员解释工程范围及有关协调部位的注意事项、质量评定标准和要求，采取的安全措施等进行技术交底，做到防范于未然。

- 质量管理

- 质量管理目标：工程优良率≥98%  合同履行率达到100%

- 质量管理保证体系：

  - 施工方应针对本工程由精通工程项目的技术人员全面负责本项目各个阶段的技术工作和施工工作。

  - 施工方部应对图纸进行细致分析、理解。

  - 交货验收提供全套产品质量合格证书和相关技术资料。

  - 严格按照施工规范和相关标准实施、验收工程项目。

  - 竣工验收时，做好竣工资料及相关资料的移交工作。

  - 施工方应有完善的售后服务保证体系，及时响应用户在使用时遇到的各类问题，在最短的时间内响应用户，保证系统的可靠、正常运行。

- 质量保证措施：

- 规范施工，采取合理、安全的施工方法来提高施工工艺，确保施工质量。

- 开工后，施工方应安排质量员每天要对施工现场进行质量检查，对不符合施工标准的现象要及时指出，对情况较严重的要及时开出整改单进行整改，不留隐患。

- 认真听取建设监理和建设单位及SMG对工程质量的要求。

- 施工过程中，做好原始记录，认真填写质量检查表和施工日记。

- 定期召开质量分析会，对近期的质量活动进行分析总结，发现问题查找原因，采取措施。

- 对质量状况全面跟踪，对工序质量不漏检、不误检。

- 安全管理

- 安全管理目标：杜绝一切死亡及重伤、轻伤事故和火灾事故，确保本工程安全、顺利完成。

- 安全管理保证体系：

  - 严格遵守国家、市及上级部门颁布的有关劳动保护、消防工作的方针、政策及规定。

  - 严格执行三级安全教育制度，未经培训、考试不准上岗，特种作业人员必须持证上岗，进入施工现场必须戴安全帽。

  - 施工期间工作人员严格遵守SMG和有关安监部门的各项规定和制度，自觉接受社会监督。

  - 严格遵守国家有关的安全规定和要求，对员工进行经常性的安全教育和安全宣传，牢固树立安全第一的观点，开展班组学习并做好记录，做到安全工作有布置、有检查、有奖惩，安全工作实行一票否决制。

  - 建立安全施工责任制，现场设专职安全员负责施工安全工作，一旦发现不安全苗子应立即解决，并做好记录。

  - 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁违章任意拉线接电。

  - 施工现场的各种安全设施和劳动保护器具必须定期进行检查和维修，及时消除隐患，保证其可靠有效。

  - 执行工前书面安全交底活动，并由交底人与被交底人签字、留档。

  - 搞好文明工地活动，做好工完料尽场地清。

  - 在吊装设备时，有可能发生坠落的地方，都必须放置有效的防护设施防止高处坠落和物体打击。

- 文明施工

- 落实SMG布置的有关文明施工的各项规定、措施。

- 协调好施工现场各施工单位的关系，不讲粗话、礼貌待人。

- 每项工程做到工完料尽场地清，每天工作完毕仔细检查现场，不留垃圾，不留火灾隐患。

- 不损坏施工现场已装好的设备，做好成品保护工作。

- 技术文件提交及备案

按下列要求提交工程技术文件：

- 工程施工合同

- 施工设计图纸

- 工程设计变更洽商通知书

- 工程停(复)工通知

- 重大工程质量事故报告

- 施工日志记录

- 随工检验及隐蔽工程记录

- 工程竣工图