# 一、项目要求

| 项目名称 | 上海马戏小排练厅音响设备采购 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 详见设备清单 |
| 单位及数量 | 1批 |
| 主要功能及用途 | 小排练厅音响设备 |

# 二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小排练室*3间 清单所列为一间的数量 |
| 1 | 全频扬声器 | 只 | 4 |
| 2 | 超低频扬声器 | 只 | 2 |
| 3 | 全频扬声器功放 | 台 | 1 |
| 4 | 低频扬声器功放 | 台 | 1 |
| 5 | 机架安装式CD播放机 | 台 | 1 |
| 6 | 网络音频控制矩阵 | 台 | 1 |
| 7 | 网络控制墙面板 | 只 | 1 |

# 三、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小排练室 |
| 1 | 全频扬声器 | 音箱类型 2- 路低音反射式 频率范围 (-10dB) 51Hz - 20kHz 覆盖角 H 100°V 100° 单元 LF 8" 锥面HF 1" 软球形 SPL 灵敏度 (1W; 1m on axis) 91dB SPL 最大 SPL (计算所得) 117dB SPL |  |
| 2 | 超低音扬声器 | 频率范围 (-10dB) 45Hz - 250Hz 单元 LF 10" 双音线圈 SPL 灵敏度 (1W; 1m on axis) 96dB SPL 最大 SPL (计算所得) 125dB SPL |  |
| 3 | 全频扬声器功放 | 4 x 140W 8Ω/4Ω 模式下 4 x 125W 100V/70V lines 模式下 2 x 280W 双倍功率模式下（Double Power Mode，8Ω/4Ω） |  |
| 4 | 低频扬声器功放 | 4 x 280W 8Ω/4Ω 模式下 4 x 250W 100V/70V lines 模式下 2 x 560W 双倍功率模式下（Double Power Mode，8Ω/4Ω） |  |
| 5 | 机架安装式CD播放机 | CD驱动，支持SD/SDHC卡，USB储存器，CD-DA(音频CD)，WAV/MP2/MP3文件(数据CD)播放。 SD/SDHC卡、USB储存器以支持AAC/WMA的播放 与CD变换器一样使用的记忆播放器功能 采用高质量的自制音频专用CD光驱 采用没有旋转结构的固态介质，实现了超过CD的耐久性 通过主机才能将CD复制到SD/SDHC卡或USB储存器 连续播放、随机播放、程序播放，重复播放功能 活页夹重复播放功能(数据CD、 SD/SDHC卡、 USB储存器) +/-14%的音调控制功能(只CD光驱) 前奏检查功能 RCA非平衡模拟输出，XLR平衡模拟输出 同轴，光纤数字输出(S/PDIF) |  |
| 6 | 网络音频控制矩阵 | 4x4形式 标准10/100以太网和RS-232计算机接口 大动态DSP 直观简捷的用户界面 24-bit A/D-D/A音频分辨率 32-bit SHARC DSPs 48 KHz和96 KHz采样频率 热插式软件控制 自动DHCP网络IP配置 Butterworth, Bessel, Linkwitz,和Notched-Linkwitz滤波器 高级自动反馈抑制器 时钟输入和输出 音频用Euroblock连接器,预设调用, DC远程电平控制和数据输入/输出 4项专用遥控用于电平,逻辑输入/输出和可编程功能 友好的第三方控制 可视的输入/输出电平 多级安全保护 |  |
| 7 | 网络控制墙面板 | 矩阵面板控制器 |  |