# 一、项目要求

| 项目名称 | 上海马戏学校流动音响设备采购 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 详见设备清单 |
| 单位及数量 | 1批 |
| 主要功能及用途 | 演出流动音响设备 |

# 二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列扬声器 | 只 | 8 |
| 2 | 超低音扬声器 | 只 | 2 |
| 3 | 吊挂件 | 个 | 2 |
| 4 | 功率放大器 | 台 | 10 |

# 三、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列扬声器 | 工作频率：70Hz-18kHz 频率响应：76Hz-16kHz±4dB 相位响应：1.5kHz-16kHz±30° 最大声压级：131dB@1米 覆盖角度：100°水平（垂直覆盖角根据阵列的长度不同而变化） 低/中频单元：两个高功率1.5"音圈的8"钕磁体锥形驱动单元 高频单元：一个1.2"开口，3"振膜压缩驱动单元 功率：1275瓦（3通道：2*500瓦,1*275瓦），峰值功率：2550瓦 连接：2个XLR插口和PowerCon电源接口 |  |
| 2 | 超低音扬声器 | 工作频率：35Hz-140Hz 频率响应：36Hz-130Hz±4dB 相位响应：45Hz-125Hz±45° 最大声压级：135dB@1米 覆盖角度：360°（单只箱体），随着箱体的数量和结构改变 低频单元：两个4"音圈的12"锥形驱动单元 功率：1800瓦（2通道：900瓦/通道），峰值3600瓦 连接：2个XLR插口和PowerCon电源接口 |  |
| 3 | 吊挂件 | 线阵列专用吊挂件 |  |
| 4 | 功率放大器 | 扬声器系统可以采用有源或无源形式，功率放大器输出功率和阻抗应当与提供的音箱相匹配。 功放必须与音箱为同一品牌； 有源扬声器系统厂家已匹配好功率放大器的功率，采用知名品牌的有源扬声器系统只要按厂家给出的最大声压级指标选择即可。 .若使用无源扬声器系统时，要求如下： （1）所选功率放大器需能够驱动，控制负载扬声器单元达到和满足扬声器性能指标内所标称的参数；无源系统的功率放大器只适用厂家预制的配套扬声器的缺省处理参数，不参与其所在系统的整体处理；具备音频信号的数字处理和远程控制监； （2）采用高效功放，按扬声器数量、通道、功率相应配置，每一输出通道只能配接单只扬声器独立频段。 （3）支持 AES 和 ANALOGUE 两种接口制式并存。 |  |