转播车文件化业务软件需求

概述：

构建转播车文件化收录业务软件，以用户为中心，统一的操作界面，不同硬件设备、相似的操作流程，模块化设计、联合开发、自主知识产权，实现磁带到文件的平滑过渡。

第一步实现用户认证、采集控制、文件传输、文件管理和监测

第二步实现复杂的XML应用，支持APP及第三方工具开发

定位：

- 满足转播车文件化录制的日常应用（2D/3D）

- 满足转播车现场的文件化素材播放应用

- 实现前期制作域-后期制作域-播出域的文件化传输应用

- 实现文件化视音频互动应用

一、详细需求：共分为六大模块，

1、采集控制模块

- 采集流程：进入设备采集系统，可以进行信号源配置，信号源信息维护，设备信息配置：添加设备（在最后面位置排列一个设备），插入设备（在选中的设备前面位置插入一个设备），删除设备（删除选中的设备），输入设备名，设备类型,设备IP地址，Com口（预留），存储路径，通道列表。设备信息包括：设备guid，设备名，设备类型，设备IP地址，Com口，文件存储路径，通道列表，排列序号，确认、检查设备名是否重复后，主界面中添加设备面板，设备面板显示，设备名和类型

- 多种录制方式：可以预置录制时间、持续时间，自动录制，同时支持手动录制

任务分为手动采集任务和定时采集任务，手动采集任务输入任务名，选择通道，信号源，任务等级（初步分为3个等级，重要、次要、一般），采集格式，是否分段。点击“添加任务”，开始时间设为当前时间，结束时间显示未确定，任务列表中还显示：频道，转播车名，存储路径等信息

- 采集格式设置：能自由选择封装格式和自动识别，高标清、16：9  4：3，并对应生成XML文件。

- 多通道采集：系统支持k2、evs、蓝光的硬件设备进行采集，支持通过ip方式控制硬件设备进行任务计划的添加以及控制开始、停止命令，需SMG提供对应的sdk相关信息（包括一些有参考价值的url）。以及可以获得采集设备正在采集的素材文件MSID

- 采集回显及手动采集

增加一栏为任务类型，显示的内容是手动或定时），添一条任务到列表中，开始采集。可以停止和编辑场记信息。定时采集任务，增加了设定采集任务的开始和结束时间，系统检测到开始时间，自动发送采集命令，到结束时间，自动发送停止命令

任务信息包括：

任务guid，任务名，用户ID,用户名,频道ID,频道名,转播车名,采集设备GUID,采集设备名,设备通道名，设备类型, 信号源guid,信号源名称，任务等级，采集格式，是否分段，分段时长，存储路径，场记内容(xml)，开始时间,结束时间,时长，添加时间，采集状态，是否已传输

素材信息包括：

素材guid，任务guid，素材名称，文件MSID，文件名，存储路径，采集格式

2、文件管理模块

- 中文命名

- 元数据添加：编辑场记及MARK等信息，以便后期识别

- 文件索引：支持按频道、栏目、非编机房分类及文件搜索，查询：输入查询条件（开始时间、结束时间、信号源，设备类型、采集设备等），查询到数据库内的任务信息，在右边列表中列出。一般用户只列出与登录人同一频道的任务，管理员用户可以看到所有的

- 文件审片：与CERIFY审片软件结合，自动进行审片操作

- 内容检查——选择一条任务，单击“素材浏览”，弹出素材浏览窗口，浏览素材文

- 安全性检查

- 文件自动抓取——文件传输到业务网共享存储后，通过软件管理模块可制作域或播出域的素材自动抓取

- 文件导入	非编生成文件导入EVS，本地导入和远程导入，

导入：选择素材信息的XML文件，解析后，添加一条任务信息, 并拷贝文件到指定设备（即这个文件要拷贝到转播车的一个存储上，并生成必要的元数据信息）

导出：生成任务信息XML文件，选择目标路径，拷贝素材文件和XML到目标路径

3、文件传输模块——传输业务是由转播车在现场进行多通道的收录后，通过FTP（半实时）或流（实时）的方式将节目传送回非编机房用于即时的制作，并视业务需要再将节目传回现场的转播车以播出。

- 硬盘采集传递

- 文件光纤传输

- 文件光纤回传

- 文件传输校验（MD5）

- 支持多文件传输	选择任务，单击“手动传输”，执行传输操作（ftp地址，用户，密码为登录人的）。

- 支持ftp上传（外场到内场），支持ftp下载

- 支持上传、下载的限速，需配置

- 支持多用户传输

- 支持断点续传

- 用户认证模块

刷卡用户认证及权限分配	统一认证嵌入，要求和SMG集团统一认证联网，需要导演及使用人员刷卡进行操作，传输与存储需要对应权限。

使用现有的一卡通数据库，安装在控制服务器上，通过轮询刷卡的数据库获取登入人的信息（权限、频道等信息）。首先系统调用SMG提供相应开发sdk，初始化读卡器串口，初始化成功，系统开启一个接收刷卡数据的线程，弹出对话框提示用户刷卡，刷卡成功后获得相应权限。

- 流量监控模块

- 传输流量统计

- 传输时间统计

- 传输状态检测

- 硬盘容量监控，显示硬盘空间的监控，需配置监控的磁盘映射盘符，可以设置报警比率，超出的话就闪灯报警

- 移动硬盘安全检测如坏道

- 日志信息模块——日志guid,发生时间，任务guid，任务名，操作日志

- 日志信息内容显示

- 日志信息内容检索

- 日志信息导入导出

- 软件平台设计

本着简便、易用的原则，软件平台尽量都采用B/S构架。在保证功能的基础上，增加良好的用户体验。

总体平台构建在数据库服务器和应用服务器上，提供数据服务和WEB页面的调用。同时，它还必须提供其他的各种服务。

软件界面本着人性化设计的原则，借鉴传统的VTR录制界面，方便导演快速上手操作，设计上以简单便捷为原则，同时充分考虑操作安全性，对操作过程错误可撤销，对删除等操作要提示确认。

- 收录编排服务设计

编排任务是本次业务整合的起点，每次任务，即使是临时的，也要通过编排任务进行报备，以便日后的统计。

用户使用一卡通刷卡，系统将自动连接集团统一认证平台，获取用户的信息（例如：姓名、部门、栏目等），自动利用相关信息与本平台的内容相关联，减少用户手动输入的工作，提供用户的体验。

在确认身份和权限后，用户可以自行编排任务，将某个时间段内空闲的资源利用和组合起来。编排可以分为几种任务：

导入任务：导入非编和导入EVS；

传输业务：传送和回传。

- 迁移服务设计

迁移服务在本平台中是作为一个应用存在的。它负责根据平台发出的指令，将节目文件在非编机房和转播车之间进行交互迁移。为了保证迁移的流畅性、稳定性、一致性，它必须具备“断点续传”和“MD5校验”的功能。

- 接口服务设计

本平台除了自身的各项服务外，与外部各系统的接口尤为重要。首先，就有和集团统一认证平台的对接，用户以刷一卡通的方式获取进入系统的权限。其次，与非编系统也有接口，使其可以调用本平台的节目，抑或者由非编系统导出节目。再次，考虑与蓝光、EVS、K2 系统的接口，使其可以导入外部的节目等。

更为重要的，是与已有的Cerify软件的结合，已保证节目的可靠性。

- 可扩展设计

本次设计时的诸多接口或者业务方式需形成标准。这样，即使日后有其他的设备接入，只要遵循这样的标准，即可大大减少工作量、缩短工作周期。

- 其它需求

1、用户EVS及X-File服务器支持第三方开发

2、控制协议——整体实现网络控制

- K2设备

采用AMP协议通过DCOMS实现远程ip控制

- EVS设备

采用EVS_XML_JOBS 方式控制

- 蓝光设备

目前控制只能通过RS-422 方式控制 ，增加一个Nport设备实现网络方式控制

3、支持第三方工具安装及APP应用，支持与中心全媒体互动平台的视音频素材交互