S2演播室LED显示器集中控制系统技术规格书

一、控制系统说明：

上海电视台S2演播室共有分散布局的LED显示器共计9组，其中40、41、42、45、46、47不大于分辨率为2K的动/静态信号源，50组LED分辨率为3200*720，和51组联合处理。需要拼接、开窗功能。 输入端则配置为：2路HDSDI输入，1路4K播放器，1路2K分辨率动/静态信号源。这样50、51既可以显示一完整的制作的静、动态图像，也可以在屏上任意位置以开窗口形式显示实时1路视频画面窗口；或者同时拼接2路实时HD视频。 52组为四块移屏，配置一台LED图像处理器起到拼接/开框功能，输入端配置为：1路HDSDI输入；3路动/静态信号源。能够实现全屏、分屏播放功能。所有的播放源均安装客户端软件，接入交换机，与信息发布服务器组成局域网，通过服务器端的信息发布控制软件，实现对于播放源的管理。可以实现通过服务器上传片源和信息。

二、技术规格

- LED多媒体信息发布系统

1.1 信息发布系统软件平台要求

- 管理平台支持LINUX和Windows

- 终端播放软件支持LINUX和Window7

1.2信息发布系统软件要求

# 支持现有IP网络，通过网络进行传输和通讯；

# 提供专业化的节目制作工具，能够在同一界面实现多种分辨率的同比例放大与缩小，为使用者提供全局化的布局方式

# 能够实现对接入终端的精确监控，主要包括终端内存、硬盘、cpu，下载进度及播放内容，并提供图形化的直观展示效果，以方便管理

# 支持多种视音频编码标准和图文格式。如： MPEG1/2/3/4、 WMV 、WMA、 Real 、Flash、JPEG、BMP、GIF、TIFF、Word、Excel、PDF、PPT等；

# 系统支持中文、英文多语言；

# 最少支持一机双屏异步显示，方便系统后期扩展；*

# 支持动画flash、SWF，无需转换，直接本地播放；

# 支持中英文滚动字幕，多种显示模式供选择；

# 支持实时天气、新闻、日期时间、基金股票信息播放；

# 具有暂停、插播功能，具有定时下发节目内容，定时播放功能；

# 支持MMS/ASF/WMV等流媒体格式；

| 项 目 | 描 述 |
| --- | --- |
| CPU | 双核1,8G以上 |
| 内存 | >=2GB |
| 硬盘 | >=320G |
| 电源 | 100-240V输入 19V输出 |
| 网卡 | 百/千兆网卡 |
| 操作系统 | Windows 7或Linux操作系统 | 具备良好的防病毒能力，维护方便 |
| 机身尺寸 | 厚度小于5CM，长度小于17CM，宽度小于16CM * | 便捷化安装 |
| I/O接口 | 大于两个USB 2.0接口 | 在网络不通的情况下，可以通过U盘等方式将节目导入播放 |
|  | 一个VGA 一个HDMI | 显示效果可输出1920×1080常规分辨率外及1080P高清分辨率；支持一机双屏异步显示* |
|  | 1个RJ45网线口，一组音频输入输出 |
| 工作环境 | 温度：0 ~ 40 ℃ 、湿度：10% ~80% （相对湿度；无冷凝）、存储温：-40-60℃、存储湿度：10-95% |
| 功耗设计 | 无风扇、采用机身散热设计、低功耗工业设计，支持7×24小时应用 |

# 支持显示屏界面内容分区显示，实时播放音视频、图片、文字、FLASH、PPT等组合多媒体内容；

# 支持第三方软件运用和程序对接，兼容性强；

# 支持各种显示终端高清晰显示，自动适应显示终端最佳分辨率；

# 支持网络远程控制管理、系统自检自启动，远程自动升级；

# 支持本地或远程音视频播放，实现网络实时或定时上下载节目；

# 支持紧急节目和紧急字幕播放、并支持通过U盘等第三方存储设备进行节目紧急更新；

# 支持指定显示区域播放节目，用于控制LED全彩屏及拼接屏的同步显示；

支持断电后来电自启动；

# 1.3 硬件参数指标

### 高清网络播放机参数

# 1.4 系统后台管理软件功能

# 系统采用用户名身份和密码认证，用户可分配具体操作权限，素材和节目表需要审核通过方可进行播放，能够实现部门、权限的独立划分；

# 系统可以对网络机播放机或者网络一体机可进行集中统一管理，设置每台播放器的属性和配置参数，支持终端的分组管理； 在软件界面直接监控终端的设备状态，并可以对播放内容进行实时监控，实现对终端的重启、远程开关机、音量调节等便捷操作；*

# 系统含有节目管理模块，可以对播放内容实现可视化编辑修改，支持在界面上实现节目内容的重新组合，并且以所见即所得的方式进行编辑和预览；

# 支持不同比例显示终端，有系列编辑制作模版可自动套用；

# 支持一个屏幕可划分多个区域显示，区域大小可以任意拖拉设定，画面内容任意组合，即一个屏幕可同时显示音视频、文字、图像、天气等任意组合信息；

# 系统预留数据接口，可以实时的导入外部数据并灵活展现。网络实时数据如实时天气，实时新闻，股票基金汇率等；管理系统数据如OA、ERP；电视直播转播，实时流媒体，采集卡，视频监控信号等数据的接入显示；

# 系统支持液晶、等离子电视机、CRT显示器、LED屏、投影机、DLP拼接墙、液晶拼接墙、视频监视器等；

# 自由设置字幕信息的字体、字号、颜色、滚动速度、透明度等信息，支持播放节目的背景音乐的编辑；

# 可编辑每个节目的播放顺序、时间、次数，同时还能拥有多种播出方式，包括循环播放、立即播放、定时播放、永久播放，支持单个播放节目的播放时长和单次播放时的播放次数；

# 系统支持视频、音频、字幕、图片、实时字幕、实时图片、数字时钟、银行基金、利率、天气预报等多种类型的素材；

# 软件包含传输管理模块，支持对播放器节目下发进行管理，并支持立即传输与定时传输的分发方式，支持查看每个播放器传输列表与节目列表，支持自动重传和断点续传；

# 支持多种视音频编码标准和图文格式。如： MPEG1/2/3/4、 DVI、WMV 、WMA、 Real 、Flash、JPEG、BMP、GIF、Word、Excel、PDF、PPT等；

# 系统支持日志查询功能，查询播出单应用记录、播放器播出记录、用户登录操作记录等信息；

# 系统包含权限管理模块，允许为每个用户分配不同功能模块管理权限，允许为不同用户分配不同的播放器，不同的节目播放权限等；

# 系统支持二次开发接口，采用开放性的系统架构，提供全面扩展可能；

# 2、 LED图像处理器

# 2.1 基本功能

LED视频图像处理器基本功能如下：

# 实时多通道并行图像处理，专利技术的全硬件架构，无运动拖尾和锯齿；

# 单机最高可以支持四路合成输出分辨率7680×1200@60HZ；

# APSP技术，可以支持任意图像中的任意像素区域到LED大屏幕的任意物理位置，任意选取图像的区域，并且可以自定义图像输出的大小以及输出位置。

# 具有值机功能，即可以通过监视器实时观看LED大屏幕的状态；

# 帧同步技术，各输出图像间无错位和延迟；

# 两拼接下，实现任意信号的窗口叠加、漫游、缩放以及无缝切换；

# 所见即所得软件操控界面，无需复杂的窗口预设操作；

# 16种不同模式场景预设；

# 高可靠性和稳定性，7天*24小时应用。

# 纯硬件系统架构，内部无操作系统支持，上电即可工作，稳定性高。

# 2.2 技术参数表

| 产品 | 全彩LED拼接图像控制器 |
| --- | --- |
| 信号输出 | DVI/VGA | 接口 | DVI-I，母，24+5；D-sub，母，15pin |
|  |  | 分辨率 | 1024*768@60hz~2048*1080@60hz |
|  |  | 色深 | 32位 |
|  |  | 同步模式 | HV独立同步 |
| 信号输入 | VGA | 接口 | D-sub，母，15pin |
|  |  | 分辨率 | 640*480@60hz~1920*1200@60hz |
|  |  | 色深 | 32位 |
|  |  | 同步模式 | HV独立同步 |
|  | CVBS | 接口 | BNC |
|  |  | 分辨率 | PAL/NTSC全制式自动识别 |
|  |  | 输入阻抗 | 75欧姆 |
|  | DVI | 接口 | DVI-I，母，24+5 |
|  |  | 分辨率 | 1024*768@60hz~1920*1200@60hz |
|  | HDMI | 接口 | HDMI A型 |
|  |  | 信号协议 | HDMI 1.3协议，支持HDCP |
|  |  | 分辨率 | 1024*768@60hz~1920*1200@60hz |
|  | YPbPr | 接口 | BNC*3 |
|  |  | 分辨率 | 720×480i@59.94Hz/60Hz |
|  |  |  | 720×480p@59.94Hz/60Hz |
|  |  |  | 720×576i@50Hz |
|  |  |  | 720×576p@50Hz |
|  |  |  | 1280×720p@50Hz/59.94Hz/60Hz |
|  |  |  | 1920×1080p@50Hz/59.94Hz/60Hz |
|  |  |  | 1920×1080i@50Hz/59.94Hz/60Hz |
| 控制接口 | RS232 | D-SUB，母，9pin |
|  | RJ45 | RJ45母接口，10m/100m 自适应，TCP/UDP |
| 控制软件 | 随机配送 |
| 显示方式 | 开窗、满屏、平铺、叠加等显示，大小、位置任意调整 |
| 电源 | 200-240VAC， 50Hz |
| 功耗 | 25W |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~60 ℃ |
|  | 工作湿度 | 5-95% |
| 机箱尺寸 | 标准1U工控机箱 |
| 重量 | 净重约 kg |
| 认证 | 3C |