东视大厦阻燃型母线槽技术要求和附件清单

1、额定工作电压：1000V;

2、额定绝缘电压：1000V；

3、额定电流：1600A和4000A；

4、额定短时耐受电流：80KA以上;

5、额定峰值短路电流：176KA以上；

6、要求为全封闭结构，减少灰尘在母线槽内的积聚和人体触电的可能，并具有优秀的耐腐蚀性能；

7、母线所有部件均使用无卤材料，耐热等级为B级130°C，阻燃性能符合UL94标准要求，且有测试报告；

8、带电导体采用高纯度，高导电率的电解铜作为电流载体，表面镀银，所有连接部位均直接接触，且表面为银银连接；

9、产品具有CCC认证，符合GB/T 7251.1和GB/T 7251.6要求；

10、母线防护等级达到IP54要求；

11、阻燃型母线选用国际知名品牌的产品，推荐使用ABB、施耐德、西门子等公司的产品或同质量和同功能的优质产品，且应符合相关国际国内标准；

以下为预估量，结算时以中标人投标单价结合现场按实审计数量结算：

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600A铜母线直身段,3L+N+PE,IP54 | 米 | 66 |
| 2 | 1600A 接头(4P),IP54 | 个 | 28 |
| 3 | 1600A铜母线弯头段3L+N+PE,IP54 | 个 | 16 |
| 4 | 1600A铜母线法兰段3L+N+PE,IP54 | 个 | 4 |
| 5 | 4000A铜母线直身段,3L+N+PE,IP54 | 米 | 52 |
| 6 | 4000A 接头(4P),IP54 | 个 | 20 |
| 7 | 4000A铜母线弯头段3L+N+PE,IP54 | 个 | 8 |
| 8 | 4000A铜母线法兰段3L+N+PE,IP54 | 个 | 4 |
| 9 | 1600A软连接（1EA=16条） | 个 | 2 |
| 10 | 4000A软连接（1EA=40条） | 个 | 2 |

走向示意图如下（以现场实际为准）：