工程电缆清单

| 柴油发电机房输出电缆 |
| --- |
|  | 名称 | 起点 | 终点 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 发电机供10楼SMG新UPS | 1F发电机房 | 10F新UPS机房 | 2(ZRYJV4×185+1×95) | 2根 |  |
| 2 | 发电机供10楼有线网络新UPS | 1F发电机房 | 10F新UPS机房 | 2(ZRYJV4×185+1×95) | 2根 |  |
| 3 | 发电机经1F隔变室切换后供17FUPS | 1F发电机房 | 1F技术配电室、17FC洞 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 |  |
| 4 | 发电机经1F隔变室切换后供15FUPS | 1F发电机房 | 1F技术配电室、15FC洞 | ZRYJV4×150+1×70 | 1根 |  |
| 5 | 发电机供机房空调1 | 1F发电机房 | 1F C筒配电室 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 |  |
| 6 | 发电机供机房空调2 | 1F发电机房 | 1F C筒配电室 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 |  |
| 7 | 发电机供机房空调3 | 1F发电机房 | 1F C筒配电室 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 |  |
| 8 | 发电机供机房空调4 | 1F发电机房 | 1F C筒配电室 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 |  |
| 9 | 发电机供低压配电柜发电机接口 | 1F发电机房 | BF 2# 变配电室 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 |  |
|  |  |  |  |  | 11根 |  |

| BF 2#变电室供各楼层 |
| --- |
| 名称 | 起点 | 终点 | 规格 | 数量 | 备注 |
| BF2#变电室5bs供10楼SMG新UPS电源电缆 | BF2#变电室 | 10楼新ups机房 | 2(ZRYJV4×185+1×95) | 2根 |  |
| BF2#变电室6bs供10楼SMG新UPS电源电缆 | BF2#变电室 | 10楼新ups机房 | 2(ZRYJV4×185+1×95) | 2根 |  |
| BF2#变电室5bs供10楼有线网络公司新UPS电源电缆 | BF2#变电室 | 10楼新ups机房 | 2(ZRYJV4×185+1×95) | 2根 |  |
| BF2#变电室6bs供10楼有线网络公司新UPS电源电缆 | BF2#变电室 | 10楼新ups机房 | 2(ZRYJV4×185+1×95) | 2根 |  |
| BF原1#2#UPS供11楼C筒分配柜 | BF2#变电室 | 11楼C洞配电室 | ZRYJV4×185+1×95 | 1根 | 把原电缆从3#4#并机柜换接入1#2#并机柜 |
| BF原3#4#UPS供19楼有线主路 | BF2#变电室 | 19楼有线网络机房 | ZRYJV4×150+1×70 | 1根 |  |
| BF原3#4#UPS供8楼有线主路 | BF2#变电室 | 8楼有线机房 | ZRYJV4×95+1×50 | 1根 |  |
| BF原10UPS搬至BF供財经主路 | BF UPS室 | 13楼C洞配电室 | ZRYJV4×95+1×50 | 1根 |  |

| 10F新UPS机房供各楼层 |
| --- |
|  | 名称 | 起点 | 终点 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10F新UPS机房供18楼总控副路 | 10F新UPS机房 | 18楼总控机房 | ZRYJV4×95+1×50 | 1根 |  |
| 2 | 10F新UPS机房供17楼总控副路 | 10F新UPS机房 | 17楼总控机房 | ZRYJV4×150+1×70 | 1根 |  |
| 3 | 10F新UPS机房供7楼体育机房 | 10F新UPS机房 | 7楼体育机房 | ZRYJV4×25+1×16 | 1根 |  |
| 4 | 10F新UPS机房供16楼总控副路 | 10F新UPS机房 | 16楼总控机房 | ZRYJV4×95+1×50 | 1根 |  |
| 5 | 10F新UPS机房供18楼百视通新媒体副路 | 10F新UPS机房 | 18楼 新媒体机房 | ZRYJV4×70+1×35 | 1根 |  |
| 6 | 10F新有线UPS供19F有线副路 | 10F新UPS机房 | 19楼有线机房 | ZRYJV4×120+1×70 | 1根 |  |
| 7 | 10F新有线UPS供8F有线副路 | 10F新UPS机房 | 8楼有线机房 | ZRYJV4×70+1×35 | 1根 |  |
| 8 | 10F新有线UPS供18楼新媒体机房UPS配电柜A | 10F新UPS机房 | 18楼 新媒体机房 | ZRYJV4×35+1×16 | 1根 |  |
| 9 | 10F新有线UPS供18楼新媒体机房UPS配电柜B | 10F新UPS机房 | 18楼 新媒体机房 | ZRYJV4×35+1×16 | 1根 |  |

| 其 他 |
| --- |
| 1 | 15F新UPS机房供18楼总控主路 | 15F UPS机房 | 18楼总控机房 | ZRYJV4×95+1×50 | 1根 |  |
| 2 | BF原10UPS搬至BF供財经副路 | BF原有线UPS机房 | 13楼C洞配电室 | ZRYJV4×95+1×50 | 1根 | 财经机房副路 |
| 3 | BF原10UPS搬至BF供財经副路 | BF原有线UPS机房 | 12楼C洞配电室 | ZRYJV4×25+1×16 | 1根 | 大屏及面光 |

| 动力用电电缆需求 |
| --- |
|  | 名称 | 起点 | 终点 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | BF 1#变配电室1BS电源电缆 | BF 1#变配电室 | 1F C筒配电室 | 4(ZRYJV3×95+1×50+E50) | 4根 | 利用原电缆桥架，待技术电源交割后敷设 |
| 2 | BF 1#变配电室2BS电源电缆 | BF 1#变配电室 | 1F C筒配电室 | 4(ZRYJV3×95+1×50+E50) | 4根 |  |
| 3 | BF 2#变配电室3BS电源电缆 | BF 2#变配电室 | 1F C筒配电室 | 4(ZRYJV3×150+1×70+E70) | 4根 |  |
| 4 | BF 2#变配电室4BS电源电缆 | BF 2#变配电室 | 1F C筒配电室 | 4(ZRYJV3×150+1×70+E70) | 4根 |  |
| 5 | 16楼分配电源电缆 | 1F C筒配电室 | 16楼C筒风机房 | ZRYJV3×95+1×50+E50 | 2根 |  |
| 6 | 17楼分配电源电缆 | 1F C筒配电室 | 17楼C筒风机房 | 2（ZRYJV3×50+1×25+E25） | 1根 |  |