广电大厦17楼播出UPS项目

电气施工服务要求

1、为确保上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司广电大厦变配电系统的运行安全，避免因施工疏漏对安全用电造成影响，承担电气工程的施工单位应具备相应的专业资质，施工中严格按着GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关要求进行施工。

2、施工前，施工单位必须制定详细的施工计划、有效、安全的防护措施，对施工人员进行安全技术交底，并遵照安全技术及劳动保护制度执行，参加安装的电工应持证上岗。

3、施工结束后，施工单位应配合项目组进行测试，测试内容主要是配电设备和馈电线路的绝缘电阻是否符合国家配电规范要求。

4、本次施工包括原广电大厦17楼C筒配电室和UPS机房内原有配电柜和电缆的清理拆装、新电缆桥架及电缆的敷设、配电柜的安装调试、UPS机房及蓄电池室内接地系统的安装等。

5、工程所用线缆需采用南洋品牌。

6、详细施工内容见设计院电气施工图纸。