新娱乐高清化改造项目技术商务需求书

- 招标项目简要说明

本次招标包含新娱乐频道高清化改造项目中的两部分内容：

第一部分  资讯制播子系统,主要解决新娱乐频道日常资讯类节目的全天滚动化播出

第二部分  资讯制播子系统,主要解决新娱乐频道日常节目制作以及大型节目的协同制作

上述二部分作为一个采购包处理，参与商务谈判的单位需要两部分同时报价。

本次商务谈判所提供的文档包括：

- 《SMG娱乐频道高清化改造项目-娱乐平台总体技术需求书草案》

- 《SMG娱乐频道高清化改造项目-内容同步与工具接入接口规范草案》

- 《SMG娱乐频道高清化改造项目-资讯制播子系统技术需求书》

- 《SMG娱乐频道高清化改造项目-综艺制播子系统技术需求书》

二、资讯制播子系统、综艺制作子系统招标要求：

- 资讯制播子系统应符合《SMG娱乐频道高清化改造项目-资讯制播子系统技术需求书》、相关与其他系统的互联需要同时满足《SMG娱乐频道高清化改造项目-娱乐平台总体技术需求书草案》、《SMG娱乐频道高清化改造项目-内容同步与工具接入接口规范草案》

- 综艺制作子系统应符合《SMG娱乐频道高清化改造项目-综艺制作子系统技术需求书》、相关与其他系统的互联需要同时满足《SMG娱乐频道高清化改造项目-娱乐平台总体技术需求书草案》、《SMG娱乐频道高清化改造项目-内容同步与工具接入接口规范草案》

- 资讯制播子系统、综艺制作子系统必须开放系统互联应用相关的信息, 满足工具、子系统和生产平台之间的信息交互，信息开放方式要符合SMG接口规范，开放信息包括但不限于：

- 统一认证和用户权限信息

- 系统各业务节点状态信息

- 系统设备信息

- 系统资源信息

- 媒体数据和相关元数据

根据业务需要，资讯制播、综艺制作子系统中的非编、配音、文稿等业务处理工具，必须提供节目管理系统要求的调用接口规范及插件，以满足用户在节目管理系统内对该工具生产结果的查询、检索、审看。同时支持SMG定义的接口规范，以获取来自其他子系统、生产管理平台和媒资平台的各类信息。包括但不限于：

- 任务状态信息

- 任务节点流转的控制指令

- 通知信息

- 资源信息

- 媒体数据和相关元数据

在系统互联时，本系统承建商须承诺可以根据需要，开放系统数据库信息，包括但不限于：

- 数据库数据的交换协议

- 提供数据库字典文档，须细化到表结构、表和表之间的关联关系、字段

资讯制播、综艺制作子系统应满足资源管理器的要求，包括但不限于：

- 对资源存储的结构要求

- 对媒体数据格式，元数据格式的要求

- 编目规范要求

- 本系统承建商须承诺按照《SMG娱乐频道高清化改造项目-娱乐平台总体技术需求书草案》，对自有产品提供定制开发及适配性修改，特别是与节目生产管理系统、生产型媒资系统的接口适配开发，以满足使用方的整体业务需求。

- 本系统承建商须承诺质保期内，资讯制播、综艺制作子系统与生产管理系统、媒资系统、播出系统等互联时，对自有产品提供定制开发及适配性修改，以满足使用方的需求。

- 未尽事宜应该遵循完成整体系统为目标，保证整体系统的完整性为原则 ，乙方有义务提供应有的开放和相应的技术支持，有争议的，以甲方为主。解释权归甲方。

- 完成日期：

为保证新娱乐的高清节目生产，中标单位必须保证所有货物于2012年2月8日之前到达安装所在地，2012年2月29日系统具备高清节目的基本生产能力。2012年3月31日完成系统试运行以及相关培训，2012年4月1日保证系统能满足新娱乐高清节目的正常生产。牵涉到系统中开发部分的完成日期双方共同协商制定。但开发软件的部署应不影响新娱乐的节目生产。

- 付款方式

按照分期付款的方式，合同签订后，付款 10%；所有设备到货后，付款10%；具备高清节目的基本生产能力后，付款30%；打通各子系统之间的接口后，付款10%；实现所有功能后，付款10%；完成系统验收后，付款20%；剩余10%作为项目设备质保金，质保期满后付清剩余款项。

- 保密协议：所有提供的文档知识产权属于SMG和北京捷成世纪科技股份有限公司所有，如有外泄，或不当引用，将追究法律责任。