楼宇电视发布系统

开发需求书

2021年05月

目   录

1	简介	4

2	需求	4

2.1后台管理	4

2.2图片管理	4

2.3视频管理	4

2.4直播流配置	5

2.5 PPT管理	5

2.6任务清单管理	5

2.7设备管理	6

2.8接口	6

2.9其他	6

3	其它需求	7

3.1	性能需求	7

3.2	兼容性需求	7

3.3	运维保障需求	7

# 简介

楼宇电视发布系统是应用于smg集团各大楼内部，用于展示集团内新闻、实时动态信息的发布展示。

本需求主要实现信息内容的录入、发布审核、信号输出、对接电梯屏系统的功能。

系统包含服务端管理发布软件、前端播放客户端程序（包含机顶盒）两部分组成。

# 需求

## 2.1后台管理

后台登录

后台账号信息修改，修改后台账号的基本信息(登录名、密码等相关信息)

权限管理，添加权限、修改权限

管理员管理，添加、删除管理员，给管理员分配角色

角色管理，添加、删除角色，给对应的角色分配权限

## 2.2图片管理

图片上传，实现图片资源的上传,并设置图片资源的说明

图片信息修改，修改图片资源或者图片资源的说明信息

图片删除，删除图片资源

图片列表，查看预览所有的图片资源

图片的批量添加，批量添加图片,避免多次添加图片的麻烦

## 2.3视频管理

视频上传，实现视频资源的上传,并设置视频资源的说明

视频列表，修改视频资源或者视频资源的说明信息

视频资料修改，查看预览所有的视频资源

删除视频，删除视频资源

## 2.4直播流配置

直播流列表，查看所有直播流信息

添加直播流信息，添加直播流地址,以及直播流的说明

修改直播流信息，修改直播流的地址以及直播流的说明

删除直播流信息，删除添加的直播流

## 2.5 PPT管理

PPT列表，查看已经添加的PPT列表

添加PPT，上传PPT资源并将PPT资源转化为序列图片（1920*1080、JPG）

PPT图片查看，查看预览PPT资源下对应的图片资源

PPT删除，删除添加的PPT资源

## 2.6任务清单管理

任务清单列表，查看已经添加的任务

修改任务清单，修改已添加的任务,任务的名称以及任务说明

删除任务清单，删除已添加的任务

创建任务清单，创建任务清单,任务清单的名称以及任务说明

任务清单资源列表，查看对应的任务下面配置的图片、视频、PPT或者直播流的配置信息

添加任务资源，任务添加之后给任务分配图片、视频、PPT或者直播流等的资源，设置对应资源的播放市场，播放顺序，以及视频资源是否播放声音的配置

修改任务资源，对某一个任务的资源信息进行修改，包括资源的播放顺序以及播放时长

删除任务清单对应的资源，对任务已添加的资源信息进行删除管理

可对任务清单在PC端进行播放效果预览

## 2.7设备管理

设备列表，查看列表的所有设备已经设备的运行状态

删除设备，删除设备

配置设备分组任务，给已经连接的设备分配任务（包括普通任务以及紧急任务，紧急任务的执行时间--开始时间以及结束时间），修改任务

## 2.8接口

客户端APP在获取资源之后,缓存在本地，APP缓存在本地,最大缓存5G,默认本地播放，未缓存完成的可读取服务端播放，在断网情况下不影响本地缓存内容播放,本地读取与服务端读取的切换对前端播放无感知无影响

设备心跳检测，检测设备的运行状态，已经通知设备分配的任务是否发生了变化，如果发生了变化，设备重新获取任务清单

设备任务清单获取，给设备返回已经分配的任务清单内容（类型，播放时间，地址，播放时长等)

## 2.9其他

对接百度天气webapi,展示未来5天的天气，使用百度地图 webapi获取静安区本天在内的以及之后4天的天气

APP在展示天气的网页时,做直播类型的展示,从而实现天气在大屏的展示，APP区别直播的地址类型,如果是天气的链接(.html结尾),直接以网址的形式展示

可控制客户端（安卓机顶盒、华为智慧屏等设备）设备息屏和开屏时间，后台可灵活按天/周/月定时配置管理设备的息屏和亮屏的时间，且保证楼宇发布系统的客户端APP在亮屏时同步启动播放，不出现其他广告等不相干内容（例如，非工作日不亮屏以及工作日下班时自动息屏）

电梯接口，给三菱电梯提供接口，接口设计数据加密，返回电梯的播放任务清单

APP在播放页面展示当前时间信息（可后台配置指定客户端APP关闭不显示时间）

# 其它需求

## 性能需求

提供20个机顶盒，4G内存、32G存储、千兆网口、HDMI输出，开源root安卓系统，配hdmi/vga(dvi)转接线

服务端程序需部署在centos系统中

内容播放无卡顿，内容切换无延迟

## 兼容性需求

PC端兼容要求：

浏览器：IE8+ 、Chrome、火狐

屏幕分辨率：1024*768 ~ 1920*1080

系统：winXP ~ win10

客户端APP兼容要求：

Android 4.4以上

## 运维保障需求

系统软件提供上线后1年的软件维护，包括bug修改，小功能调整、系统优化、故障解决等。机顶盒一年内故障免费更换。

系统实现功能应在2021年6月底完成，包括配合联调、测试等，在2021年7月通过验收，并质保运维至2022年7月。