# 一、项目要求

| 项目名称 | 上海马戏学校大排练厅音响设备采购 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 详见设备清单 |
| 单位及数量 | 1批 |
| 主要功能及用途 | 大排练厅音响设备 |

# 二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大排练室 |
| 1 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 2 | 全频扬声器 | 只 | 2 |
| 3 | 机架安装式CD播放机 | 台 | 1 |
| 4 | 手持式无线话筒 | 套 | 4 |
| 5 | 无线话筒双通道接收机 | 台 | 2 |
| 6 | 领夹话筒 | 只 | 8 |
| 7 | 腰包发射机 | 台 | 8 |
| 8 | 调音台 | 台 | 1 |

# 三、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大排练室 |
| 1 | 数字音频处理器 | 6输入/16输出，2U机柜安装，全数字音频矩阵处理 |  |
| 2 | 全频扬声器 | 工作频率：55Hz-18kHz 频率响应：60Hz-16kHz±4dB 相位响应：470Hz-16kHz±45° 最大声压级：136dB@1米 覆盖角度：80°水平×50°垂直 低频单元：一个4"音圈的15"锥形驱动单元 高频单元：一个1.5"开口，4"振膜的压缩驱动单元 功率：2550瓦（峰值） |  |
| 3 | 机架安装式CD播放机 | CD驱动，支持SD/SDHC卡，USB储存器，CD-DA(音频CD)，WAV/MP2/MP3文件(数据CD)播放。 SD/SDHC卡、USB储存器以支持AAC/WMA的播放 与CD变换器一样使用的记忆播放器功能 采用高质量的自制音频专用CD光驱 采用没有旋转结构的固态介质，实现了超过CD的耐久性 通过主机才能将CD复制到SD/SDHC卡或USB储存器 连续播放、随机播放、程序播放，重复播放功能 活页夹重复播放功能(数据CD、 SD/SDHC卡、 USB储存器) +/-14%的音调控制功能(只CD光驱) 前奏检查功能 RCA非平衡模拟输出，XLR平衡模拟输出 同轴，光纤数字输出(S/PDIF) |  |
| 4 | 手持式无线话筒 | 频响范围 60Hz-20KHz 信噪比 typ. 114 dB (A)eff 无线射频频率范围：450 - 960MHz RF输出功率 50 mW (-3 dB) a 50 Ω 交换带宽 36 MHz 峰值偏差 +/- 56 kHz 标称偏差 +/- 40 kHz 杂散发射 < 4 nW 类型批准号 CE, FCC, IC |  |
| 5 | 无线话筒双通道接收机 | 60MHz带宽内有2400个可选频率 每个频段有多达47个兼容通道 轨道调谐滤波技术 联网自动频率选择 自动发射机设置（包含自定义组上传） 闪存可存储六个60频道自定义频率组 采用舒尔专利的“音频参考压缩扩展”技术 多功能位图式背光LCD显示屏 内置USB和以太网络兼容性 舒尔无线Workbench控制/监测软件 遥控天线 舒尔微处理器控制分集 |  |
| 6 | 领夹话筒 | CommShield®防射频干扰技术可有效防止来自蜂窝移动电话和数字腰包式发射机的干扰 TQG接头可直接连接到舒尔无线腰包式发射机 哑光黑色、时尚小巧，适合隐蔽式安装 多方位领带夹允许多种方式安装话筒，并集成线缆固定设计，非常方便线缆布置并有效降低触摸噪声。 凯夫拉（Kevlar®）加强型线缆，柔软而具有弹性的线缆设计进一步减少了触摸噪声，同时使线缆的环绕和固定具有高度的的灵活性。 扣入式防风罩可有效降低”噗”声和风噪，同时兼顾隐蔽性 |  |
| 7 | 腰包发射机 | 可切换的射频功率（10/50mW或10/100mW，视地区而定） 小巧紧凑的设计 频率和功率锁定 位图式背光LCD显示屏 2节AA电池可持续使用长达8小时 自动发射机设置 耐用轻质的镁材料构造 可拆卸的腰包天线 |  |
| 8 | 调音台 | 16+2推子配置，紧凑型，可机架安装 混音通道：32个单声道，8个立体声 母线：16混音，8矩阵（支持输入到矩阵） 本机I/O：16进，8出 推子配置：16+2（主推子） 可通过RK1机架安装套件实现机架安装 内建Dante网络可实现灵活的扩展 内建Dugan话筒控制，提供出色的通道平衡 内置8个效果机架、8个Premium机架、8个GEQ机架 配置知名的NEVE Portico 5033 EQ和5043压缩器 最多可以连接24台R系列I/O机架 300个场景记忆、输入和输出延迟、EQ和动态处理器 输入/输出通道数量可扩展 100mm触感电动推杆 |  |